205-02-58A	 	Diferencial traseiro / Ford coroa 8.8 polegadas - Traction-Lok 	        205-02-58A

Caixa de diferencial e coroa - Traction-Lok ​​®

205-02-58B	 Diferencial traseiro / Ford coroa 8.8 polegadas - Traction-Lok		205-02-58B

Caixa de diferencial e coroa 8.8 - Traction-Lok ​​®

Desmontagem

1) Suspenda o veiculo e coloque abaixo do diferencial uma bacia para drenar o óleo.

2) Remova os parafusos da tampa da caixa do diferencial e deixe drenar o óleo.

3) Permita que  líquido saia. (vai ficar uma camada fina de óleo sobre as engrenagens – este óleo foi desenvolvido para agir assim mesmo)

ATENÇÃO: Não use ácido ou solvente para limpar as embreagens diferenciais. Limpar somente com um componente macio limpo e livre de fiapos.

- Remova o parafuso (1) e em seguida, retire o  retentor das planetárias(2) .

NOTA: Empurre o semi eixo para dentro e retire as arruelas em forma de C que prendem os semi-eixos no lugar.

- Retire as rodas, o sistema de freios e desconecte o sensor do ABS. So depois retire os 2 semi-eixos deslizando os mesmos com cuidado. para informações adicionais, consulte a Seção 206-04.

ATENÇÃO: Não deixe que as pinças de freio penduradas nas mangueiras de freio.

205-02-59 	 	Diferencial traseiro / Ford coroa 8.8 polegadas - Traction-Lok 		205-02-59

- Remova cuidadosamente os semi eixos para fora caso não vá substituir os retentores.

ATENÇÃO: Dentro da carcaça do semi-eixo ainda havera óleo. O mesmo vai vazar com o procedimento.

7) Retire os parafusos  (1) e depois as duas braçadeiras  (2) laterais que fixam o miolo do diferencial na caixa. Uma chave de impacto pode ser útil nesta operação.

8) Sem os semi-eixos o miolo do diferencial já pode ser retirado por inteiro da caixa. Use uma escora e uma alavanca para forças a saída do miolo.

ATENÇÃO: Tenha cuidado, O MIOLO é pesado, sujo e estará muito escorregadio.

205-02-60 	 	Diferencial traseiro / Ford coroa 8.8 polegadas - Traction-Lok 		205-02-60

9) Faça uma marca na junta do Cardan e na flange do pinhão (4851) para manter o equilíbrio durante a reinstalação do cardan na flange.

10) Remova os quatro parafusos e desconecte o cardan.

• Separe o eixo cardan.

11) Fixe a flange do pinhão com uma chave especial para poder remover a porca.

CUIDADO: Após a Remoção da porca do Pinhão, descarte e instale uma nova peça. Utilizar a ferramenta especial para segurar a flange roda dentada durante a Remoção da porca do pinhão.

12) Remova o flange do pinhão.

13) Remover o retentor (4676) do pinhão. para obter informações adicionais, consulte o retentor de Pinhão, nesta seção.

14) Remover retentor do óleo do eixo do pinhão (4670).

205-02-61	 	Diferencial traseiro / Ford coroa 8.8 polegadas - Traction-Lok 		205-02-61

15) Utilize um extrator de três braços para remover o pinhão da caixa do diferencial.

16) Agora é so retirar o pinhão pelos fundos da caixa.

17) Use um extrator de 2 braços para retirar o rolamento do pinhão caso seja necessário a sua substituição. Use uma prensa para instalar o novo rolamento.

205-02-62	 	Diferencial traseiro / Ford coroa 8.8 polegadas - Traction-Lok 		205-02-62

18) Fixe o miolo do diferencial sobre uma prensa e retire os parafusos que fixam a coroa.

19) Retire a coroa.

20) Usando ferramentas especiais, remova rolamentos do miolo caso precise substituí-los. (4221).

21) Vamos desmontar agora as engrenagens do miolo. Comece por erguer a mola (S) com uma chave de fenda.

ATENÇÃO: Devido à tensão existente nesta mola tenha cuidado ao removê-la (4214).

205-02-63	 	Diferencial traseiro / Ford coroa 8.8 polegadas - Traction-Lok 		205-02-63

22) Sem a mola vai ficar fácil remover as engrenagens que estão dentro do miolo.

1 - Retire as engrenagens planetárias (4215).

2 - Retire as engrenagens satélite (4236).

3 - Retire as arruelas de pressão. (4230).

23) Retire os pacotes de discos (esquerdo) e (direito) da embreagem do Traction-Lok.

CUIDADO: Identifique e mantenha os pacotes de discos da embreagem do diferencial em ordem (4947). Não os misture. Certifique-se de repô-los na mesma seqüência e do mesmo lado que foram tirados.

24) Limpe e inspecione cada peça e engrenagem do diferencial.  A Ford recomenda a troca de discos de embreagem do Traction-Lok  a cada 100.000 milhas. Instale novos componentes, se necessário.

NOTA: Veja acima como ficam os discos de fricção depois de desgastados.

205-02-64 	 	Diferencial traseiro / Ford coroa 8.8 polegadas - Traction-Lok 		205-02-64

INICIO DA MONTAGEM

25) Esta é a ordem de montagem dos discos de  fricção junto da engrenagem planetária. (da direita para a esquerda) vai: aço, atrito, aço, aço, atrito, aço, atrito, e calço.

NOTA: Tenha cuidado para manter cada conjunto de discos de fricção e calços juntos.

26) Pré-lubrificar cada embreagem chapa de aço. Mergulhar todos os discos de atrito em uma combinação de modificador de fricção e óleo de engrenagem e deixar por um total de 15 minutos.

ATENÇÃO: A combinação citada acima deve conter 118 - ml (4 - oz) de modificador Ford C8AZ-19B546-A ou um equivalente da Ford especificação EST-M2C118-A.

27) Com uma prensa recoloque os rolamentos superior e inferior do miolo do diferencial.

28) Instale os conjuntos de discos de fricção, placas de reação de aço e calços nas engrenagens planetárias. Lembre-se instalar os conjuntos conforme especificado anteriormente.

205-02-65 	 	Diferencial traseiro / Ford coroa 8.8 polegadas - Traction-Lok 		205-02-65

29) Encaixe o conjunto planetário e discos de embreagem do Traction-Lok no miolo do diferencial. Lembre-se instalar os conjuntos conforme especificado anteriormente.

30) Recoloque as engrenagens satélite no seu devido lugar.

NOTA: F5AZ-4947-BA é o código do KIT de discos disponível para a reconstrução do diferencial Traction-Lok ® 8.8

31) Caso o conjunto de discos de atrito estejam em bom estado, mas com um pequeno desgaste uma lamina especial poderá ser adquirida e utilizada para reduzir a folga. Utilizando a ferramenta especial, determinar a espessura do novo calço e inserir a folha mais espessa possível que entre no pacote de embreagem.

32) Recoloque a mola no miolo do diferencial e pressione-a sobre sobre as engrenagens satélites e planetárias.

205-02-66 	 	Diferencial traseiro / Ford coroa 8.8 polegadas - Traction-Lok 		205-02-66

33) Instale o anel de sensor de velocidade de anti-bloqueio alinhar a guia com o entalhe.

• Coloque dois parafusos através do alojamento diferencial e no interior da coroa para assegurar que furos de parafuso estão alinhados coroa com os orifícios dos parafusos da caixa.

34) Pressione o novo anel de trava do sensor de velocidade e a coroa na caixa do diferencial.

35) Instale os parafusos de fixação da coroa.

• Aplicar Stud e Bearing Monte EOAZ-19.554-BA ou equivalente que atenda às especificações Ford WSK-M2G349-A1  para as linhas de parafusos coroa.

36) volte a coroa para o miolo do diferencial. Aperte cada parafuso para 70 a 85 pés / lbs de torque, usando um padrão cruzado. Use um torno para manter o diferencial constante.

205-02-67 	 	Diferencial traseiro / Ford coroa 8.8 polegadas - Traction-Lok 		205-02-67

37) Reinstale o pinhão na caixa e recoloque novos retentores de pinhão e de oleo.

38) Reinstale o flange do pinhão e recoloque a porca dando  torque de 20 polegadas-lbs para manter o de arrasto de rotação certos. Isso irá garantir a pré-carga do rolamento do pinhão correta

39) Devolva o miolo do diferencial de volta a caixa e reinstale as braçadeiras e seus parafusos. Aperte os parafusos da braçadeira com  70 a 85 ft-lbs.

40) Gire a coroa com as mãos e verifique se ela gira livremente e sem estalos ou barulhos estranhos.

205-02-68 	 	Diferencial traseiro / Ford coroa 8.8 polegadas - Traction-Lok 		205-02-68

41) Verifique a folga entre as engrenagens do pinhão e da coroa usando a ferramenta especial com o relógio. Segure o pinhão no lugar e gire a coroa e para trás e ler a medição. Ford recomenda 0,008 - 0,012 polegada de folga. Se você tiver folga demais poderá adicionar calços portadoras do lado do motorista e removê-los do lado do passageiro. Se você tiver pouca folga, faça o oposto.

42) Reinstale o semi-eixo tendo o cuidado para não danificar os retentores

43) Reinstale o eixo do miolo  (2) e o parafuso de fixação (1).

44) Ford recomenda torque de 23 ft / lbs para o  parafuso de fixação  (1) do retentor do eixo do pinhão.

205-02-69 	 	Diferencial traseiro / Ford coroa 8.8 polegadas - Traction-Lok 		205-02-69

45) Recoloque as arruelas C “C-clips” para segurar os semi-eixos no lugar.

46) Instale os parafusos da coroa.

• Aplicar Stud e Bearing Monte EOAZ-19.554-BA ou equivalente que atenda às especificações Ford M2G349-A1 - WSK-parafusos para a Coroa.

47) Aperte os parafusos de carga de 5 a 10 pés / libras e, em seguida aperte as porcas de aperto de 25 a 30 pés / libras.

ATENÇÃO: Tenha cuidado para não apertar demasiado ou você pode ESPANAR as guias dos parafusos.

48) Alinhe o CARDAN com o flange (usando as marcas feitas anteriormente) e reconecte os parafusos. Reinstale freios, rotores, estribos e rodas. E baixe o veículo.

205-02-70 	 	Diferencial traseiro / Ford coroa 8.8 polegadas - Traction-Lok 		205-02-70

PROCEDIMENTOS GERAIS

Banco de Teste torque Torque Traction-Ferramenta

Lok ® 205-022 (T66L-4204-A) 1) Verifique o torque necessário para girar uma engrenagem lado diferencial.

• Instale a caixa do diferencial e ferramenta torque Traction-Look ​​® em uma prensa.

• O torque mínimo inicial, se as placas são usadas embreagem original, deve ser 5r do que as especificações. O torque mínimo de rotação necessária para manter a engrenagem lado rotativo com pratos de embreagem novos pode variar. Consulte a Seção 205-00.

ESPECIFICAÇÕES Lubrificantes de Lubrificante Eixo Traseiro WSL-M2C192-A

F1TZ 75W140-19580-B

(Tudo com diferencial de deslizamento limitado 5.0L) WSP-M2C197-A Lubrificante Eixo

Traseira termicamente estável XY-80W90-QL (4.0L SOHC EI e com diferencial ) Convencional

Ferramenta (s) Special (s) Especificações Gerais

Especificação do artigo

Especificações Gerais

Especificação do artigo

Ford modificador de fricção EST-M2C118-A

C8AZ-19B546-A

Gordura de longo prazo ESA-M1C75-B

Prémio XG-1-C

Capacidade

Capacidade aproximada de eixo 2.4L (5,5 - litro) 6,4 - mm (0,25 - cm) -

14,2 - milímetros (0,56 - polegadas). Por baixo do orifício de enchimento.