CONSERTANDO O MOSTRADOR DE RPM QUE PAROU DE FUNCIONAR

Existem problemas bem básicos que podem ir acontecendo com o seu painel de instrumentos e que você mesmo pode consertar. 1 problema bem comum é a agulha do contagiros (RPM) agarrar em algum local do relogio e não voltar mais para a posição inicial.  Vamos agora ver o que podemos fazer quano isso acontecer.

Obs. Você vai precisar baixar o tutorial (Remoção e Instalação do Painel de instrumentos) que eu postei neste tópico numa das paginas anteriores.

6.

1. Desmonte o painel de instrumentos de seu veículo conforme descrito no tutorial (Remoção e Instalação do Painel de instrumentos).

2. Retire o contagiros (RPM) dPut the tach down on a cloth or something soft so the dial/needle don't get damaged.o painel de instrumentos e coloque sobre um pano macio para evitar danos a agulha ou arranhados aos mostradores. Take a look at the soldering on the "top left" of the circuit board.

3. Gire o mostrador e olhando a placa de circuito impresso procure por pontos de rachadura em pontos de solda ou na placa.  Áreas amareladas indicam aquecimento devido a resistência indicando que a solda naquele ponto deve ter trincado dificultando a passagem de energia.

4. Se o ponteiro do contagiros (RPM) estiver travado em alguma posição do relógio você verá no canto superior esquerdo da placa de circuitos uma area amarelada. Se olhar bem de perto com uma lupa poderá ver que a solda está oxidada e com pequenas trincas.

7.

5. Warm up the soldering iron and slowly fill the cracks up. Aqueça o ferro de solda e lentamente vá esquentando os pontos da solda que estiverem trincados (principalmente os 2 indicados na foto). A solda vai derreter e voltar a preencher as trincas.

6. Se necessário use um pouco a mais de solda para preencher as fissuras tendo o cuidado de não deixar  ligação entre pontos diferentes.3. 4.

7. Volte Press the tach back into the cluster and fire the engine up - after putting it into Park first, of course...o mostrador de RPM de volta ao lugar e depois de conectar o cabo negativo da bateria ligue o motor.

8. Verifique se o contador de RPM voltou ao normal.

9. Se tudo estiver certo desconecte novamente o negativo da bateria Then, shut off the engine, put it back in "Low" and go e monte tudo de novo no lugar!

Caso ainda haja problema no mostrador de RPM volte a procurar manchas amarelas e oxidação ou rachaduras em soldas na placa de circuito.  Faça isso até tudo voltar ao normal.

Obs-  Esta dica de rachaduras em pontos de soldas serve também para outros equipamentos integrados do painel.

Um grande abraço do Lincoln

Time involved - about an hour.