Carburador ruim, válvulas de admissão e de escape com vedação precária e várias dificuldades para resolver o problema. Nessa situação, um dos mecânicos do Centro Automotivo Finardi achou melhor desmontar o cabeçote e boa parte do motor de um Chevette SL 1.6/87, para ver qual era a origem do defeito. Viu um corpo de borboleta de um sistema de injeção eletrônica mono ponto perto de onde estava. Ao desmontar o carburador do Chevette, colocou o TBI, o corpo de injeção, parecido com um carburador em seu lugar. Olhou, olhou e concluiu “ficou bonito hein...”. Os donos da oficina olharam e se animaram. “Vamos fazer?”. Foi assim que surgiu essa iniciativa de “injetar” motores carburados.

Mas a idéia começou antes. Com a quase extinção dos carros a álcool, muitos proprietários de veículos com injeção decidiram converter o motor para funcionar com gasolina. Algumas modificações no sistema de injeção eletrônica eram o suficiente para escapar de uma possível falta de álcool nos postos.

Resolvida à situação desse derivado da cana-de-açúcar que continuará no mercado brasileiro, especialistas em motores procuraram uma nova solução, agora para veículos mais antigos: a troca do velho carburador por um sistema de injeção eletrônica. A idéia é melhorar o consumo e o desempenho do veículo, ideal para quem se apegou em algum modelo de décadas passadas e que não pretende vender o carro carburado tão cedo.

José Carlos Finardi, do Centro Automotivo Finardi (onde foram feitas as alterações), começou adaptando uma injeção nesse Chevette 1.6/87 a álcool (modelo da Chevrolet que nunca teve o motor “injetado” de fábrica). Seu carburador Soléx H35 FDS1 de corpo simples foi trocado por um sistema de injeção eletrônica Magnetti Marelli SP1 IG7 Single Point (mono ponto), o mesmo utilizado no antigo Fiat Uno Mille EP. Com essa modificação, Finardi acredita que o ganho de torque e potência pode chegar a 20%, já que o sistema de injeção é muito mais evoluído e preciso que o antigo carburador. Considerando esse número, o torque de 12,2 kgfm (a 2800 rpm) e a potência de 72 cv (a 5200 rpm) originais do Chevette 1.6/87 a álcool passaria para 14,6 kgfm e 86,4 cavalos.

Além disso, o renovado propulsor não apresenta as tradicionais “falhas” do carburador quando o motor está frio, além de ficar econômico. Os desesperadores 4 km/litro que o Chevette consumia de álcool anteriormente rodando pela cidade (lembre-se motor cansado, carburador idem...) passaram para a casa dos 8 km/litro de gasolina. A conversão de combustível foi conseguida junto com a adaptação da injeção, que usa o módulo eletrônico específico para gasolina, assim como todo o sistema.

Conversão semelhante foi realizada também em um Lada Laika SW 1991, motor 1.6, que recebeu o sistema de injeção semelhante ao instalado no Chevette, original do Uno Mille EP. Para os mais curiosos, o carburador original do Lada, sem similar nacional, tem marca e modelo impronunciáveis e impossíveis de se redigir em alfabeto latino. Para os mecânicos, XXXX confirmou que esse tipo de conversão pode ser realizado em vários modelos carburados. Quem tem um Santana, uma Elba, Del Rey, Opala, etc., pode ter um motor atualizado, mais eficiente e econômico – mas por aqui, no Brasil, não é uma tarefa tão simples, nos Estado Unidos, por exemplo, já existem kits prontos para adaptação de injeção, acompanhados por um manual de instalação, feitos para cada modelo de motor, até mesmo para os VW refrigerados a ar.

Para começar, módulo de ignição, bobina e – logicamente – carburador foram retirados do motor. O coletor de admissão teve de receber algumas adaptações para se adequar ao novo sistema. Foi feita uma abertura na peça para que o sensor de temperatura (que adequa a mistura o tempo todo, seja com motor frio ou quente) pudesse ser acomodado no próprio coletor. A base que apoiava o carburador foi retrabalhada para receber o corpo de borboleta da injeção (TBI) que, apesar de parecer um carburador, tem encaixes diferentes.

O distribuidor deixou de ter sua função, mas curiosamente permaneceu no local original, com tampa e tudo, para que não ficasse um buraco no bloco do motor. Para cumprir seu antigo papel de enviar faíscas para as velas, foi colocada uma polia “fônica“ (dentada) paralela à polia original – a mesma do Palio e do Tempra – funcionando em conjunto com um sensor de rotação. Polia e sensor estão montados junto à polia do virabrequim. Sua função é enviar um sinal para o módulo da centralina de injeção, que “manda” a ordem de ignição para o centelhamento das duas bobinas (uma para cada duas velas) e para o tempo de injeção. Ou seja, a polia e o sensor de rotação fazem o módulo central (centralina) “saber” qual é o ponto do motor, necessário para dosar a mistura ar/combustível e para adequar o ponto de ignição. A centralina trabalha em conjunto com o sensor MAP que, colocado no coletor de admissão – assim como o sensor de temperatura da água – mede a depressão para o sistema controlar a mistura ar/combustível.

Outro item substituído foi à bomba de combustível original, mecânica. Em seu lugar foi colocada uma bomba elétrica original do Gol GTI no Lada e do Monza, no Chevette, já que a pressão da linha de combustível no sistema de injeção eletrônica é bem maior que no carburado. Um sensor de detonação foi colocado no bloco, para avisar a centralina e atrasar a ignição quando surgirem “batidas de pino”.

O chicote elétrico (geralmente trocado por outro de um motor similar, injetado de fábrica) teve de ser adaptado para conectar os novos componentes eletrônicos com a centralina e para acionar a luz de advertência do painel, avisando se há alguma pane na ignição. O funcionamento da parafernália não é tão complicado, mas se o sensor de rotação tiver algum problema, o sistema para de funcionar.

Outras modificações ficaram por conta das “novas” bobinas de ignição, filtro de ar e sua carcaça, bomba, velas XXX e seus cabos e novo filtro de combustível. Por fim a luz-espiã de ignição aproveita o espaço da antiga luz de advertência do afogador (que naturalmente não é necessária para um carro injetado).

Segundo os técnicos, seria possível colocar um sistema de injeção eletrônica multiponto, este com certeza mais complicado. Nesse caso, os bicos injetores – uma para cada cilindro – precisariam ser colocados diretamente no coletor, o mais próximo possível da válvula de admissão. O módulo, sensores e todos os componentes restantes teriam de ser apropriados para o sistema multiponto, muito mais eficiente que o mono ponto.

O custo de toda essa transformação pode parecer alto, são R$ 2.588,63 (ver Box), fora os cerca de R$ 400,00 de mão-de-obra para a instalação do novo sistema – com garantia de seis meses ou 10 mil km. Mas é bom ressaltar que esse preço referem-se a componentes novos, comprados em concessionárias. O custo desse ‘pacote’ de injeção eletrônica mono ponto é válido para motores quatro cilindros entre 1.600 cc e 2.000 cc de cilindrada. Entretanto, é possível recorrer a peças usadas (compradas em ferro velho) ou mesmo recondicionadas, o que deixaria o serviço bem mais barato.