ESPECIFICAÇÕES

JIMNY 4WD 2WD 5MT 4AT 5MT DIMENSÕES Comprimento total milímetro 3,645 3,635 Largura total milímetro 1,600 Altura total milímetro 1,670* 1,665 Wheelbase milímetro 2,250 Passo Parte dianteira milímetro 1,355 Parte traseira milímetro 1,365 Afastamento à terra milímetro 190 185 Raio de giro mínimo m 4.9 PESO Peso do freio (minutos) quilogramas 1,045 1,050 1,005 Peso bruto do veículo quilograma 1,420 1,365 MOTOR Tipo M13A Cilindros 4 Número das válvulas Válvula de DOHC 16 Deslocamento do pistão centímetro cúbico 1328 Curso do furo x milímetro 78.0 x 69.5 Relação da compressão 9.5: 1 Saída máxima kW/rpm 60 / 5,500 Torque máximo Nm/rpm 110 / 4,500 Distribuição de combustível Multi injeção do ponto Velocidade máxima km/h 140 135 140 Comsumption do combustível Urbano litre/100km 9.5 10.4 9.3 Extra-Urbano litre/100km 6.8 6.7 6.5 Combinado litre/100km 7.8 8.1 7.6 TRANSMISSÃO Relações da engrenagem 1o 3.652 2.962 3.652 2o 1.947 1.515 1.947 3o 1.423 1.000 1.423 4o 1.000 0.738 1.000 5o 0.864 - 0.864 Reverso 3.166 2.810 3.466 Relação final da engrenagem 3.909 4.090 3.909 Relação da engrenagem de transferência Elevado 1.320 1.320 Baixo 2.145 - CHASSI Steering Porca de esfera Freios Parte dianteira Discos Parte traseira Cilindros conduzindo e arrastando Suspensão Parte dianteira bobina de 3 ligações, rígido-eixo Parte traseira bobina de 3 ligações, eixo rígido Tyres 205/70R15 175/80R15 CAPACIDADE Assento 4 Tanque de combustível litros 40

a altura total do *The do modelo de JLX é 1,705mm.

EQUIPAMENTO

JIMNY 4WD 2WD JLX JX JX CONFORTO Steering do poder Opcional Opcional Janelas elétricas - - Travar central da porta - - Espelhos exteriores eletricamente ajustáveis - - Condicionamento de ar Opcional Sistema de rádio/audio Opcional Assentar o calefator Opcional Assento PAINEL DE INSTRUMENTO Tacômetro Tripmeter Pulso de disparo de Digital - - Isqueiro do cigarro Roda de Steering (urethane) raio 4: raio airbag/3: sem airbag Fechamento do Steering INTERIOR Luz da cabine (3-position) Viseira do sol (lado do excitador) Viseira do sol com espelho do vanity (lado do passageiro) Espelho rearview do dia/noite Reclinando e deslizando assentos dianteiros Restraints dianteiros/traseiros destacáveis da cabeça do assento (Assento dianteiro somente) Sistema Walk-in (lado do passageiro) Assentos separados da parte traseira da dobradura Assentos traseiros reclinando Assentos lisos cheios Tapete do assoalho (Tela) (Vinil) (Vinil) Esteira do compartimento de bagagem (Tela) (Vinil) (Vinil) Guarnição da porta Moldado, pano acentuado Moldado Moldado Guarnição de um quarto moldada com o suporte do bolso/copo Bolsos da porta - - Armrests da porta Caixa do console com suporte de copo Compartimento de bagagem sob a bandeja Cinzeiro Apertos da assistência (parte dianteira & parte traseira) Opener da tampa do combustível EXTERIOR Faróis do halogênio Limpadores dianteiros (2-speed e intermitentes) Limpador e arruela traseiros da janela Demister traseiro da janela Janela de vidro matizada verde Vidro de corte UV (janelas dianteiras) Opcional Amortecedores/molde coloridos lado de corpo - - Rodas do alumínio Opcional Tampa de reposição do tyre (tipo do disco) Trilho do telhado - - SEGURANÇA & SEGURANÇA Dirigir o sistema da ação 4X4 - Livrar cubos da roda (os cubos do ar) - Anchorage ajustável do seatbelt da altura (parte dianteira) 3 pontos seatbelts dianteiros/traseiros de ELR Steering dobrável Feixe lateral do impacto

1. Os ABS e os airbags estão disponíveis em algumas áreas. 2. O equipamento padrão & opcional pode variar para mercados individuais. 3. O tyre de reposição cobre-Dois cores (metálico bege metálico & fresco de prata Silky) está disponível de acordo com cores do corpo.

CONFORTO

Relaxar, você estão no controle total. A cabina do piloto é projetada baseou nos estudos ergonomic avançados que ajudaram determinar a colocação e a forma as mais naturais dos componentes. Por exemplo, a posição dirigindo forç-livre mantem-no sentimento fresco no mais longo das viagens. A roda de steering é direita justa posicionada, e seus contornos sentem confortáveis em suas mãos. Os medidores da cabina do piloto são grandes e aglomerados junto para fazer saber duma olhada à informação vital, assim que você gasta menos medidores da leitura do tempo e mais tempo com seus olhos na estrada. Mesmo o accelerator, o pedal de freio e a oferta ergonomic da alavanca do deslocamento refinaram a ação que realça seu controle. Os amenities acessíveis do poder são fare padrão no modelo de JLX. Os fechamentos da porta do poder e as janelas elétricas podem ser fingertip operado pelos controles mestres dentro do alcance fácil do excitador, e o steering é poder ajudado para uma maneabilidade mais fácil. Seu conforto é feito completo por um sistema de controle opcional do clima que mantenha todos, em todos os assentos, confortáveis durante todo o ano.

VERSATILIDADE

Espaço e flexibilidade surpreendendo. O Jimny espreme a utilidade máxima das dimensões compactas. Se transportando bens ou viajando com amigos, o Jimny acomoda suas necessidades. Sua disposição espaço-eficiente assenta quatro passageiros do adulto no conforto. O Headroom é mais do que amplo, e Suzuki carved para fora polegadas extra para os pés, joelhos e os cotovelos, assim lá são abundância do quarto esticar. Os assentos sporty são grandes, confortável e de suporte durante spirited dirigir. Os assentos traseiros dobram-se para trás independentemente para fazer o quarto para a bagagem de formas e de tamanhos diferentes. Quando você quer fazer exame de uma sesta, dobrar simplesmente todos os assentos para trás. Entrar e retirar no Jimny são fáceis para povos de todos os agradecimentos das idades às aberturas largas da porta, aos peitoris laterais baixos, e a um assento de passageiro dianteiro que deslize para a frente toda a maneira fazer o quarto para passageiros traseiros do assento enquanto board ou saída. O craftsmanship da qualidade é claramente aparente em cada detalhe do interior de Jimny. Para o modelo de JLX, as portas e o dashboard são aparados inteiramente e os assentos upholstered com tela durável, de alta qualidade. Os bolsos e os compartimentos são ficados estratègica para o armazenamento easy-access dos mapas, dos sunglasses, dos tecidos e de outros artigos pequenos.

DURABILIDADE

O coração e a alma de um 4X4 genuíno. Há uma abundância dos carros na estrada hoje com o 4X4 que denominam e as almas da rua-máquina. Mas o Jimny é um veículo cross-country genuíno. O escada-tipo resistente frame é uma fundação contínua para o desempenho sério da fora-estrada. Suas 3 ajudas rígidas do projeto da seção estabilizam o passeio e absorvem choque da estrada. Em combinação com oito montagens do corpo, um motor liso-funcionando, e as medidas detalhadas da ruído-redução, as ajudas rígidas do frame fazem o Jimny tão quiet quanto um saloon da família. Os eixos full-width rígidos fornecem uma vantagem simples contudo significativa. Quando uma roda bate uma colisão, a roda na outra extremidade do eixo está forçada para baixo, aumentando o contato de superfície. O resultado é aperto superior em todo o terreno. O frame flutua em um high-performance, a suspensão da bobina de 3 ligações que segura curvas da estrada e embankments rochosos com garantia igual. A suspensão separada do aumento dos absorventes de choque e das molas de bobina viaja e assegura uma resposta mais lisa. O passeio é taut contudo compliant, fornecendo uma elevação - em nível do conforto para excitador e todos os passageiros.

CONTROLE

Todos os movimentos da direita. O Jimny é extremamente excitador amigável. Na estrada e no áspero, suas características high-performance fazem a manipulação fácil para profissionais e novices igualmente. Onde você aponta, o Jimny segue. Seu steering do poder fornece não somente o auxílio bem-vindo em manobras apertadas, mas as ajudas mantêm seguir de Jimny verdadeiro. O Jimny para tão lisamente e certamente como vai. Os freios High-performance são utilizados em todas as quatro rodas, e os freios de disco dianteiros são de um diâmetro grande para a dispersão eficiente do calor. Desde que um servo de um vácuo de 8 polegadas amplifica a força que você se aplica ao pedal de freio, pouco esforço é requerido trazer o Jimny a uma parada. Como uma precaução de segurança, Suzuki inclui um LSPV (carga que deteta proporcionando a válvula) que as ajudas impedem travar prematuro das rodas traseiras durante frear repentino e melhora o desempenho freando quando o veículo é carregado inteiramente. As dimensões compactas contribuem também à manipulação do Jimny. Na cidade, ajudam-lhe deslizar com o tráfego pesado e em espaços pequenos do estacionamento com facilidade. Nas madeiras, ajudam-lhe espremer entre pedregulhos e árvores. Os trajetos de Unbeaten que desafiariam outros veículos são uma brisa no Jimny. Você escalará montes com os agradecimentos da confiança aos ângulos generosos da aproximação e da partida e tração excelente realçados por tyres radiais com passo universal. Fazer exame do Jimny para uma movimentação do teste e descobrir para yourself apenas como dirigir do divertimento pode ser.

PODER

Músculo para combinar a situação. O Jimny powered pelo motor liso-revving de M13A DOHC de Suzuki, que é notável para suas resposta rápida e eficiência de combustível elevada. Teamed com ação 4X4 da movimentação, entrega o desempenho para surmount o que desafios vêm sua maneira. Water-cooled, com os quatro cilindros in-line, o pêso leve, motor do todo-alumínio acelera effortlessly às voltas elevadas, e gera o torque - o poder prático você necessita a maioria durante dirigir diário - na abundância. As tecnologias principais gostam de MPI (Multi injeção eletrônica) do ponto, sequencialmente ignição controlada, e EGR eletronicamente controlados (recirculação do gás de exaustão) fornecem uma borda high-precision. Além disso, o motor é construído quase completamente do alumínio, que as ajudas lhe fazem extremamente de pouco peso e económico em combustível. Todos estes poder e precisão são transferidos às 4 velocidades liso-deslocando automáticas ou 5 apressam a transmissão manual por uma corrente especialmente projetada que não somente abaixe significativamente a fricção e o ruído, mas reduzem também a perda de poder. Uma função do aprisionamento da transmissão levanta a economia de combustível ao dirigir em velocidades da estrada. Como uma ação 4X4 da movimentação com o ar que trava o cubo, o Jimny reserva deslocar entre as modalidades 4WD (4H) e 2WD quando você dirigir, que os meios você podem responder às condições em mudança da superfície e de tempo na observação de um momento. Tudo que faz exame é um deslocamento da alavanca de transferência. Na modalidade 4WD, você pode escolher entre ajustes elevados e baixos. A posição 4H (elevada) é a mais melhor para superfícies razoavelmente planas, quando o ajuste 4L (baixo) for ideal quando a fora-estrada de ataque se inclina.

SEGURANÇA

Prazer com a paz da mente. A segurança para Suzuki é prioridade número um. Naturalmente, pôr sua mente na facilidade tem o benefício adicionado de makeing a experiência dirigindo mais pleasurable. A aproximação detalhada de Suzuki à proteção do excitador e do passageiro inclui as medidas de segurança ativas que lhe ajudam evitar acidentes. Elasticidade excelente da manipulação, frear e do acceleration você o poder responder rapidamente em situações da emergência. Com o opcional 4 rodar, 3 canalizam, sistema de freio anti-lock de 4 sensores, controle de steering é mantido mesmo durante frear repentino. A segurança ativa heightened pela visibilidade versátil excelente que makes ele mais fácil de agarrar os arredors e de responder conformemente. A visibilidade para diante optimised por um pára-brisa grande e por um ponto elevado do olho, quando a visibilidade traseira for feita excelente no tempo inclemente por um limpador traseiro com demister. O tyre de reposição é montado mesmo baixo na parte traseira para minimizar a obstrução da vista traseira. No evento de um acidente, as características passivas da segurança do Jimny ajudam proteger o excitador e os passageiros. os seatbelts de 3 pontos ELR são fornecidos em todos os assentos, e os assentos dianteiros podem ser equipados com os airbags duplos opcionais de SRS e os pre-tensores opcionais do seatbelt. A estrutura do corpo e do frame era disigned com a análise de computador para absorver a força do impacto frontal e para espalhá-la longe dos passageiros. Os feixes laterais da porta são incorporados também para ajudar preservar a integridade da cabine.