MODIFICAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DA TOYOTA HYLUX ANO / MODELO 1999

PROJETO: AAN 311540 OUT 2009

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1) O REGULADOR DE VOLTAGEM DEVE SER O MODELO GA 057 PARA 14 VOLTS DA GAUSS PARA APLICAÇÃO NOS VEÍCULOS CORCEL, BELINA, PAMPA, F 1000, F 4000 e F 7000 PARA ALTERNADORES SEM DIODOS DE EXCITAÇÃO.

2) O RELÉ DE CONTROLE DO FIO QUE VEM DAS LÂMPADAS DO PAINEL DEVER SER O MODELO AUXILIAR COM CINCO PINOS DA SIEMENS (COM DOIS CONTATOS REVERSÍVEIS ABERTO E FECHADO).

3) O FIO QUE VEM DA CHAVE DE IGINIÇÃO DEVE SER APROVEITADO DA CONEXÃO DO ANTIGO RELÈ REGULADOR, CONECTOR CILINDRICO, FIO VERMELHO (CONECTOR QUE SE LIGA AO CAPACITOR EXTERNO).

4) O FIO QUE VEM DAS LÂMPADAS DO PAINEL TAMBÉM DEVE SER APROVEITADO DA CONEXÃO DO ANTIGO RELÉ REGULADOR, CONECTOR CILINDRICO, FIO AMARELO E BRANCO.

SOBRE O ALTERNADOR:

1) SE HOUVER DANOS COM OS DIODOS RETIFICADORES NO ALTERNADOR MODELO ORIGINAL DENSO, QUE A PLACA É BLINDADA, PODE-SE TROCAR SOMENTE O DIODO COM PROBLEMA, FAZENDO PARA ISTO UM FURO COM FURADEIRA SOBRE O MESMO E SUBSTITUINDO ESTE POR UM DE OUTRA MARCA , TOMANDO O CUIDADO DE OBSERVAR A POLARIDADE DESTE COMPONENTE (POSITIVO OU NEGATIVO).

2) AS ESPECIFICAÇÕES SOBRE O ALTERNADOR ORIGINAL SÃO: MARCA DENSO, TENSÃO DE SAÍDA 12 VCC E A CORRENTE DE SAÍDA VARIA ENTRE 40 A 55 AMPERES.

3) PARA ACESSAR OS FIOS B+, CAMPO, NEUTRO E TERRA E SÓ VERIFICAR OS DOIS CONECTORES DE ENCAIXAR (COR PRETA) EXISTENTES NO COMPARTIMENTO DO MOTOR, B+ UM CONECTOR DUPLO E CAMPO, NEUTRO E TERRA UM CONECTOR DE QUATRO VIAS, ONDE SE VÊ UM FIO AMARELO QUE É DO SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO.

# Text boxes

ALTERNADOR

CAMPO

NEUTRO

TERRA

B +

+

_

BATERIA

NEUTRO

IGNIÇÃO

CAMPO

LÂMPADA

CHAVE DE IGNIÇÃO

REGULADOR DE VOLTAGEM

RELÉ

AO FIO DAS LÂMP DO PAINEL

NA

NF