TOYOTA

| MODELO | MOTOR | CAP (L) (2) | CAIXA DE MUDANÇA (4) | CAIXA DE TRANSF. | DIFERENCIAL | DIREÇÃO HIDRÁULICA | FREIO | LUBRIF. À GRAXA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMRY LE, XLE | Castrol SLX ou Castrol Magnatec ou Castrol GTX Special Veículos fabricados a partir de 2004 : Castrol SLX ou Castrol TXT Softec Plus A1 | LE (5SFE) : 3,4/ 3,6 XLE (1MZFE) : 4,5/ 4,7 | Manual: Castrol Syntrax Universal ou Castrol Dynadrive 80W-90 Automática : Castrol Dexron III Mercon (onde indicado fluido ATF Dexron) Demais modelos Seguir recomendação do fabricante | Castrol Syntrax Universal ou Castrol Dynadrive 80W-90 | Convencional : Castrol Syntrax Universal ou Castrol Dynadrive 80W/ 90 Autoblocante : Seguir recomendação do fabricante | Castrol Dexron III Mercon | Castrol Response DOT 4 | Rolamento de rodas, braço da suspensão dianteira, barra de direção, cuzetas e junta universal : Castrol LM 2 Demais compartimentos : Seguir recomendação do fabricante |
| COROLLA, SEDAN XLi, XEi, SE-G, COROLLA FIELDER |  | 7A-FE : 3,5/ 3,7 |  |  |  |  |  |  |
| CORONA - 4x2 |  | 3S-FE : 3,7/ 3,9 |  |  |  |  |  |  |
| LEXUS ES 300 - 4X2 |  | 4,5/ 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| LEXUS LS 400 - 4X2 |  | 5,3/ 5,6 |  |  |  |  |  |  |
| LEXUS LS 430 – 4X2 |  | 4,6* |  |  |  |  |  |  |
| RAV 4 |  | 3FE : 3,9/ 4,1 1AZ-FE : 4,0/ 4,2 |  |  |  |  |  |  |
| HYLUX SW 4 - gasolina |  | 22R : 3,8/ 4,3 3VZ-FE : 4,2/ 4,5 3RZ-FE : 4,7/ 5,4 V6 (5VZ-FE) : 4,9/ 5,2 |  |  |  |  |  |  |
| HYLUX SW 4 – gasolina (2001 em diante) |  | 3RZ-FE : 5,3/ 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| HYLUX SW 4 - diesel | Castrol Enduron ou Castrol Tection | 3L : 4,3/ 5,3 5L : 6,0/ 6,9 |  |  |  |  |  |  |
| HYLUX SW 4 3.0 – (turbodiesel) |  | D (1 KZT) : 6,4/ 7,0 |  |  |  |  |  |  |
| HYLUX SR 5 - 4X2 |  | 3L : 4,8/ 5,8 |  |  |  |  |  |  |
| HYLUX SR 5 – 4X4 |  | 3L : 5,8/ 6,8 |  |  |  |  |  |  |
| BANDEIRANTE |  | 7,5* |  |  |  |  |  |  |
| LAND CRUISER PRADO - 2004 |  | 6,3/ 7,0 |  |  |  |  |  |  |

(1) - Recomendações baseadas nas informações prescritas pelos fabricantes dos veículos.

(2) - Capacidades marcadas com (*) incluem troca com filtro. As capacidades descritas são baseadas em informações dos Manuais dos Proprietários, podendo ocorrer diferenças entre um modelo e outro.  Por isso, recomendamos sempre a verificação da vareta de nível durante a adição do produto, que deve ser feita com veículo em locais planos e com o motor desligado/ frio.

(3) - Exceto para veículo Corolla fabricado no Brasil.  Neste caso, seguir a recomendação do fabricante.

(4) – Para veículos que indiquem produtos com especificação API SL ou inferior, com mais de 100.000 Km de uso, recomendamos também Castrol GTX Alta Quilometragem.

(5) - Os períodos de troca dos lubrificantes estão definidos nos Manuais dos Proprietários do Veículo e/ ou Boletins de Serviço da Montadora.

Para esclarecimentos adicionais sobre os produtos, consulte o Call Center da Castrol Brasil pelo telefone 0800 7040720 ou visite nossa página na Internet : www.castrol.com.br

Atualizada em 01/2005